## Slide 1: Funken

## Slide 2: Motivation
Mit Anschaffung des ELW1 kommen erweiterte Anforderungen im Bereich Information- und Kommunikation(IuK) auf uns zu
Jeder, der eine Sprechfunkberechtigung (Funklehrgang) besitzt, soll auf dem ELW1 als Funker eingesetzt werden können
Neue Technik eröffnet neue Möglichkeiten

## Slide 3: Funktechnik: Grundlagen
Funkwellen verhalten sich ähnlich wie das Licht

## Slide 4: Rechtliche Grundlagen
Alle Funkgespräche unterliegen der Geheimhaltung
Funkteilnehmer müssen eine entsprechende Verpflichtungserklärung unterzeichnen
Gespräche können durch übergeordnete Stellen kontrolliert werden
Bei Verfehlungen droht Entzug der Sprechfunkberechtigung und evtl. weitere Maßnahmen

## Slide 5: Funkrufnamen
Organisationskennwort
Standortkennzahl
Fahrzeugkennzahl
Personenbezeichnung
Ortsbezeichnung

## Slide 6: Funkrufnamen: Organisationskennwort

## Slide 7: Funkrufnamen: Ortsbezeichnung und Standortkennzahl

## Slide 8
Fahrzeug/Bezeichnung | Kennzahl
Leiter der Feuerwehr | 01
stellv. Leiter der Feuerwehr | 02
ELW 1 | 11
MTF | 19
TLF <= 3000l, Truppbesatzung | 21
TLF <= 3000l, Staffelbesatzung | 22
Drehleiter mit Korb 23/12 | 30
Löschgruppenfahrzeug 8/6 | 42
Löschgruppenfahrzeug 16/12 | 44
Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | 48
Sonstiger Gerätewage | 59
Funkrufnamen: Fahrzeugkennzahlen

## Slide 9: Ablauf eines Funkgespräches
Florian Breuberg 2/21 von Florian Breuberg 2/11, kommen
Hier Florian Breuberg 2/21, kommen
Frage Standort kommen
Standort Fahrzeughalle, kommen
Verstanden Ende
Beispiel: Florian Breuberg 2/11 möchte Florian Breuberg 2/21 erreichen und von diesem den Standort erfragen
Das Schlüsselwort kommen signalisiert, dass der Gesprächspartner Antworten kann/soll
Ende signalisiert, dass das Gespräch beendet wurde und nun ein neues begonnen werden kann

## Slide 10: Funkdisziplin: Allgemein
Laufende Funkgespräche werden nicht unterbrochen
Anrede in der „Sie-Form“
Keine Höflichkeitsformen („Bitte“, „Danke“,…..)
Nur „nötige“ Gespräche führen, um den Funkkanal für wichtige Meldungen frei zu halten
Berücksichtigen von Schlüsselwörtern

## Slide 11: Funkdisziplin: Vorrangstufen
Staatsnotnachrichten: Schlüsselwort Staatsnot, Darf nur Bundes- oder Landesregierung ausgegeben werden
Blitznachrichten: Schlüsselwort Blitz
Einsatz nur bei:
1) Gefahr für menschliches Leben
2) Bekämpfung von Kapitalverbrechen oder bei Katastrophen
3) Dringlichem Interesse für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Sofortnachrichten: Schlüsselwort: „Sofort“
Einfachnachrichten: kein Schlüsselwort
Nachrichten mit höherer Vorrangstufe können Nachrichten mit niedrigerer Unterbrechen
Nachrichten mit hoher Vorrangstufe werden zuerst übermittelt

## Slide 12: Funkdisziplin: weitere Schlüsselwörter
Schlüsselwort | Bedeutung | Vorrangstufe
Tatsache | Während einer Funkübung ist ein Tatsächlicher Notfall eingetreten | Sofort
Mayday | Atemschutznotfall | Blitz
Odenwald, Alarm | Es folgt eine Alarmierung | Blitz
Achtung, Achtung | Es folgt eine Alarmdurchsage | Blitz
Alle Unbeteiligten halten bis auf weiteres Funkstille
Die Führungskraft, die einen Notfall entgegennimmt bearbeitet ihn auch

## Slide 13: Spezielle Funkgespräche: Durchsagen
Durchsagen bieten die Möglichkeit Nachrichten an mehrere Funkteilnehmer gleichzeitig zu Übermitteln
Die Durchsage kann mit oder ohne Bestätigung erfolgen, je nachdem ob der Empfang der Nachricht quittiert werden soll oder nicht
Bei Kanalwechseln nach Durchsagen erfolgt der Wechsel erst nach Beendigung der Durchsage

## Slide 14: Spezielle Funkgespräche: Durchsagen ohne Bestätigung
Hier Florian Breuberg 2/11 mit einer Durchsage an alle Teilnehmer mit dem Funkrufnamen Florian Breuberg 2 – Übungsende.
Ich wiederhole: Hier Florian Breuberg 2/11 mit einer Durchsage an alle Teilnehmer mit dem Funkrufnamen Florian Breuberg 2 – Übungsende.
Ende

## Slide 15: Spezielle Funkgespräche: Durchsagen mit Bestätigung
Hier Florian Breuberg 2/11 mit einer Durchsage an alle Teilnehmer mit dem Funkrufnamen Florian Breuberg 2 – Übungsende.
Ich wiederhole: Hier Florian Breuberg 2/11 mit einer Durchsage an alle Teilnehmer mit dem Funkrufnamen Florian Breuberg 2 – Übungsende.
Bestätigen sie nach Aufforderung
Florian Breuberg 2/21 kommen
Hier Florian Breuberg 2/21 – Verstanden kommen
Florian Breuberg 2/48 kommen
Hier Florian Breuberg 2/48 – Verstanden kommen
Florian Breuberg 2/59 kommen
Hier Florian Breuberg 2/59 –Verstanden kommen
Hier Florian Breuberg 2/11 Ende

## Slide 16: Spezielle Funkgespräche: Lagemeldungen
Meldung der aktuellen Lage an die Leitstelle, bzw. an eine übergeordnete Einsatzleitung
Verantwortlich für inhaltliche Richtigkeit: Führungskraft
Verantwortlich für korrekte Übertragung: Sprechfunker
Inhalt
Wo bin ich?
Was ist hier los?
Was habe ich unternommen?
Was brauche ich noch?

## Slide 17: Funktechnik:
BOS-Funk
Analogfunk
Tetra-Digitalfunk
2M-Band
4M-Band
DMO
TMO
Kreisweiter Funk
Kreisweite Alarmierung
Bundesweiter Funk
Einsatzstellenfunk
Bundesweite Alarmierung
Gebäude und Tunnelfunk, CSA
2012
2014
2015
Ausfallreserve

## Slide 18: Funktechnik: Verkehrsarten und Verkehrsformen
Verkehrsart | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Beispiel
Richtungsverkehr | Sendet immer | Empfängt immer | Babyfon, Melder
Wechselverkehr | Sendet/Empfängt | Empfängt/Sendet | Walkie-Talkie, 2m-Funk, Tetra-Funk
Gegenverkehr | Sendet und Empfängt | Sendet und Empfängt | Telefon, 4m-Funk
Verkehrsform | Anzahl der Teilnehmer | Jeder hört jeden
Linienverkehr | 2 | Ja
Sternverkehr | viele | Nein
Kreisverkehr | viele | Ja

## Slide 19: Funktechnik: Analogfunk / Digitalfunk
 | 4-M Funk | 2-M Funk | TMO | DMO
Verkehrsart | Gegenverkehr | Wechselverkehr | Wechselverkehr | 
Verkehrsform | Kreisverkehr/ Sternverkehr | Kreisverkehr | Kreisverkehr | 
Reichweite | Kreis | Ort | Bund | Einsatzstelle
Übliche Geräteform | Feststation ,Fahrzeuggerät | Handfunkgerät | Feststation, Fahrzeuggerät, Handfunkgerät | 
Aufteilung der Teilnehmer | Kanäle |  | Betriebsgruppen | 

## Slide 20: Funktechnik: Besonderheiten im Digitalfunk
Neben dem Gruppenruf(Kreisverkehr) kann im DMO auch ein Einzelruf(Linienverkehr) oder ein Ziel Ruf(ähnlich Telefon) durchgeführt werden
Einzelne Einsätze können zu einer Betriebsgruppe zusammengefasst werden und belasten so nicht den Hauptkanal
Alle Geräte haben die Möglichkeit sowohl TMO als auch DMO zu schalten

## Slide 21: Funktechnik: Digitalfunkgeräte Übersicht
Ein/Aus
Antenne
Sprechtaste
Notrufknopf
Betriebsart wechseln
Totmannwarner Ein/Aus
Lautstärkeregelung
Tastensperre lösen:
Menü *
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)

## Slide 22: Funktechnik: Digitalfunk: Betriebsgruppen DMO

## Slide 23: Funktechnik: Digitalfunk: Betriebsgruppen DMO

## Slide 24: Funktechnik: Digitalfunk: DMO-Gruppe wechseln

## Slide 25: Funktechnik: Digitalfunk: DMO-Gruppe wechseln
Feuerwehr
z.b.V

## Slide 26: Funktechnik: Digitalfunk: Betriebsart wechseln
Beim MRT muss die Betriebsart im Menü geändert werden

## Slide 27: Funktechnik: Digitalfunk: Betriebsgruppen TMO

## Slide 28: Funktechnik: Digitalfunk: DMO-Gruppe wechseln

## Slide 29: Funktechnik: Digitalfunk: DMO-Gruppe wechseln

## Slide 30: Funktechnik: Neuerungen durch ELW 1: MRT

## Slide 31: Funktechnik: Neuerungen durch ELW 1: Major BOS
Sprechtaste
Funkkreiswahl
Einzellautstärken
Sammellautstärke
Headset Buchse
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 32: Funkkonzept Odenwald: Kleineinsatz / Einzelfahrzeug
Leitstelle
TMO: ERB_BG_FW
Fahrzeug
DMO 303F
Trupps und Einheiten

## Slide 33: Funkkonzept Odenwald: Standarteinsatz/Zugeinsatz
Leitstelle
TMO: ERB_EG_(n)
ELW 1
DMO 303F
Trupps und Einheiten

## Slide 34: Funkkonzept Odenwald: Standarteinsatz mit zwei Abschnitten
Leitstelle
TMO: ERB_EG_(n)
ELW 1 oder ELW 2 (Einsatzleitung)
ERB_EL
ELW 1 (Abschnitt 2)
ELW 1 (Abschnitt 1)
303F
302F
Trupps und Einheiten
Trupps und Einheiten

## Slide 35: Ferdisch