## Slide 1: FwDV 10
Tragbare Leitern

## Slide 2: Tragbare Leitern?
„Tragbare Leitern“ sind Leitern, die auf Feuerwehrfahrzeugen mitgeführt, an der Einsatzstelle von der Mannschaft vom Fahrzeug genommen und an die vorgesehene Stelle getragen werden. (aus FwDV 10)
Tragbare Leitern werden genutzt als:
  Rettungsweg
  Angriffsweg
  Hilfsgerät

## Slide 3: Also merke, Tragbare Leiter:

## Slide 4: Die Daten einer Leiter
Einsatzlänge
Einsatzhöhe
Transportlänge

## Slide 5: Arten von Tragbaren Leitern
Steckleiter
Dreiteilige Schiebleiter
Hakenleiter
Klappleiter
Multifunktionsleiter

## Slide 6: Die Steckleiter
Verladen auf: TLF und TSF-W
Einsatzlängen:
  1 Teil: 2,70m
  2 Teile: 4,60m
  4 Teile: 8,40m
Einsatzhöhen:
  2 Teile: 3,40m (1.OG)
  4 Teile: 8,40m (2.OG)
  Wichtig: Außer zur Menschenrettung dürfen maximal 4 Steckleiterteile zusammengesteckt werden!!

## Slide 7: Die dreiteilige Schiebleiter
Verladen auf LF 16/12 (Sandbach)
Einsatzlänge: 14,00m
Einsatzhöhe: 12,20m (3.OG)
Transportlänge: 5,60m

## Slide 8: Die Hakenleiter
Einsatzlänge: 4,40m
Einsatzhöhe: ∞

## Slide 9: Die Klappleiter
Verladen auf DLK 23/12 (Höchst)
Einsatzlänge: 3,00m
Einsatzhöhe: 1,90m
Transportlänge: 3,26m

## Slide 10: Die Multifunktionsleiter
Verladen auf RW 1 (Sandbach)
Transportlänge: 2,30m
Die Multifunktionsleiter ist sehr vielseitig einsetzbar, unter anderem als:
  Anlegeleiter (vgl. Steckleiter)
  Einhängeleiter (vgl. Hakenleiter)
  Stehleiter (vgl. Bockleiter)

## Slide 11: Vornahme einer Leiter
Die Leiter ist mit dem Leiterkopf nach vorne auf dem Fahrzeug verladen.
Bei Steckleitern mit Einsteckteil liegt dies oben
Der Maschinist unterstützt bei der Entnahme der Leiter
Leitern werden vorgenommen von:
  Trupp + Melder (Steckleiter)
  2 Trupps (Steckleiter, dreiteilige Schiebleiter)
  Trupp (Hakenleiter)
  Feuerwehrmann (Klappleiter)

## Slide 12: Aufstellen einer Steckleiter
Die Leiter wird mit dem Leiterfuß vor dem Objekt abgelegt
Die Leiterteile werden zusammengesteckt (Wichtig: darauf achten, dass die Federsperrbolzen einrasten!!)
Ein Trupp richtet die Leiter an den Holmen auf
Der andere Trupp/ Melder fixiert den Leiterfuß mit seinem Fuß

## Slide 13: Aufstellen einer dreiteiligen Schiebleiter
Die Leiter wird mit dem Leiterfuß vor dem Objekt abgelegt
Wie bei der Steckleiter, nur unterstützt der Trupp am Fuß zusätzlich durch ziehen an den Stützstangen
Die Leiter wird ausgezogen

## Slide 14: Steigen einer Leiter
Die Leiter muss immer gesichert sein!!!
Der Truppführer steigt zuerst
Passgang:
  linker Fuß – linke Hand
  rechter Fuß – rechte Hand
Kreuzgang:
  linker Fuß – rechte Hand
  rechter Fuß – linke Hand

## Slide 15: Einsatzgrundsätze
Anstellwinkel einer Leiter: 65° - 75°
Leiterfuß immer auf festen Untergrund
Klapp- und Hakenleiter: 1 Pers.
Steck- und Schiebleiter: max. 2 Pers.
Eine angestellte Leiter darf nicht einfach entfernt werden
Elektrische Leitungen beachten

## Slide 16: So nicht

## Slide 17: So nicht

## Slide 18: Drehleiter gefällig?

## Slide 19: Leitern als Hilfsgerät
Leitern können auch zu anderen Zwecken als zur Überwindung von Höhenunterschieden genutzt werden
Wichtig: Dabei können die Leitern evtl. Beschädigt werden, also nur wenn es notwendig ist!!
Sehr wichtig: Leitern danach unbedingt prüfen lassen!!

## Slide 20: Bockleiter
Ungefährlich für die Leiter
Zur Rettung von Personen aus Schächten oder Brunnen
Besteht aus zwei oder vier Steckleiterteilen, einem Standrohr und Leinen

## Slide 21: Leiterhebel
Ungefährlich für die Leitern
Zur Rettung von Personen aus Höhen
Besteht aus Steckleiterteilen und Leinen

## Slide 22: Faltbehälter
Besteht aus vier Steckleiterteilen, einer Plane und Leinen

## Slide 23: Leiter als Trage
Steckleiterteil als provisorische Krankentrage

## Slide 24: Klappleiter als Rammbock
Klappleiter zusammengeklappt als Rammbock zum öffnen von Türen, etc.
Bedingt auch mit Steckleitern möglich

## Slide 25: Leiter als Hebel
Steckleiterteil als Hebel (einarmig oder zweiarmig) zum Heben von Lasten

## Slide 26: Generell gilt wie immer: Schön Vorsichtig!!!