## Slide 1: Knoten und Stiche

## Slide 2: Arten von Feuerwehrleinen
Feuerwehrleine (Rettungsleine)
Mehrzweckleine(Arbeitsleine)
Kernmantel Dynamikseil

## Slide 3: Feuerwehrleine
Länge: 30m
Reißkraft: 14kN
Sichtprüfung einmal jährlich
Nach 20 Jahren auszumustern
Dient als:
  Rettungsleine
  Sicherungsleine
  Signalleine

## Slide 4: Mehrzweckleine
Rot eingefärbt
Dient als:
  Ventilleine
  Absperrleine

## Slide 5: Kernmantel Dynamikseil
Werden zur Sicherung von Personen in absturzgefährdeten Bereichen eingesetzt.
Reißkraft: 12kN
Dehnungsfaktor: bis 40%

## Slide 6: Knoten und Stiche
Halbschlag
Doppelter Ankerstich
Mastwurf
Zimmermannsschlag
Achterknoten
Schotenstich
Halbmastwurf
Spierenstich
Brustbund mit Pfahlstich

## Slide 7: Halbschlag
Dient zur Führung von Geräten beim Hochziehen o.Ä.

## Slide 8: Doppelter Ankerstich
Dient zum Befestigen von Geräten beim Hochziehen o.Ä.
Gestochen
Gelegt

## Slide 9: Mastwurf
Dient als Anschlagknoten (beim Selbstretten), zum Halten und Auffangen
Gestochen
Gelegt

## Slide 10: Zimmermannsschlag
Befestigungsknoten zum Anbringen von Sicherheitsleinen, oder zum Hochziehen von Gegenständen

## Slide 11: Achterknoten
Verbindungs und Befestigungsknoten. Dient meistens zum Einbinen beim Halten und Auffangen

## Slide 12: Spierenstich
Dient zur Sicherung von Knoten

## Slide 13: Schotenstich
Dient zum verbinden zweier Leinen

## Slide 14: Halbmastwurf
Dient als Bremsknoten beim Selbstretten

## Slide 15: Brustbund mit Pfahlstich
Dient zum Einbinden von zu haltenden Personen

## Slide 16: Pfahlstich